## Slide 1: Séance d’information
Programme «chauffez renouvelable»
Bienvenue!

## Slide 2
«chauffez renouvelable»
Sans CO2/avantageux/plus-value
!
Bilder wechseln wir aus

## Slide 3: Objectif de CO2: zéro émission nette d’ici 2050
de maisons ne sont pas ou seulement très peu isolées
des émissions de CO2 de la Suisse sont générées par les bâtiments
des bâtiments sont chauffés par des énergies fossiles ou «directement» par l’électricité
des bâtiments résidentiels sont encore chauffés par ses énergies fossiles
30%
∼ 900 000
66%
∼1 million
Notes: Plus de 50% (!) des propriétaires de bâtiments n’étudient aucune alternative à un système de chauffage à énergie fossile.
De nouvelles conditions-cadres légales auront comme conséquence qu’il ne sera plus possible de remplacer aussi facilement un système de chauffage à énergie fossile par un système de même type.
Chaque maintien d'un chauffage à énergie fossile laisse échapper une chance pour les 20 prochaines années.

## Slide 4: Objectif de CO2: zéro émission nette d’ici 2050
de maisons ne sont pas ou seulement très peu isolées
des émissions de CO2 de la Suisse sont générées par les bâtiments
des bâtiments sont chauffés par des énergies fossiles ou «directement» par l’électricité
30%
∼ 900 000
66%
∼1 million
En d’autres termes, 30 000
chauffages doivent être remplacés, chaque année, par des systèmes à énergie renouvelable d’ici 2050
des bâtiments résidentiels sont encore chauffés par ses énergies fossiles
Notes: Plus de 50% (!) des propriétaires de bâtiments n’étudient aucune alternative à un système de chauffage à énergie fossile.
De nouvelles conditions-cadres légales auront comme conséquence qu’il ne sera plus possible de remplacer aussi facilement un système de chauffage à énergie fossile par un système de même type.
Chaque maintien d'un chauffage à énergie fossile laisse échapper une chance pour les 20 prochaines années.

## Slide 5: Que souhaitons-nous atteindre avec le programme «chauffez renouvelable»?
Transmettre des informations neutres sur le plan technologique
Transmettre des faits corrects par rapport aux coûts, aux charges et à l'impact
Motiver les propriétaires à passer aux énergies renouvelables
Réduire plus rapidement les rejets de CO2 dans le secteur du bâtiment
Proposer des solutions optimales grâce à un «conseil incitatif» personnalisé pour le remplacement du chauffage

## Slide 6: Information diversifiée et ciblée
Site web www.chauffezrenouvelable.ch
Brochures
Calculateur des coûts de chauffage
Vidéos de conseils
Bonnes pratiques de Suisse
Spot TV

## Slide 7: nombreux exemples de bonnes pratiques pour le remplacement du chauffage
Faits, informations et récits sur:
Conseil incitatif
Maisons familiales
Immeubles locatifs
Propriétés par étage
Pompe à chaleur air/eau
Pompe à chaleur à sondes géothermiques
Énergie solaire (solaire thermique/PV)
Chauffage à pellets
Chaleur à distance
Soutien et financement
Obtention d’autorisations
Et bien d'autres choses
Plus de faits, informations et récits sur chauffezrenouvelable.ch
Plus
Plus
Plus

## Slide 8: Faciliter la mise en œuvre et le financement
Demande d’offres et sélection des spécialistes
Votre prestataire de conseil incitatif vous aide pour demander des offres
Partenariat avec le réseau d’artisans Buildigo (www.buildigo.ch)
Financement
Conseil incitatif gratuit dans toute la Suisse
Subventions pour le remplacement du chauffage auprès des services de l’énergie de votre canton et des communes: www.francsenergie.ch
Déduction fiscale
Différentes possibilités de financement par des prestataires financiers – également pour les communautés de propriétaires par étage
Une bonne nouvelle: les coûts énergétiques de votre chauffage seront plus avantageux à l’avenir!

## Slide 9: Faciliter la mise en œuvre et le financement
Demande d’offres et sélection des spécialistes
Votre prestataire de conseil incitatif vous aide pour demander des offres
Partenariat avec le réseau d’artisans Buildigo (www.buildigo.ch)
Financement
Conseil incitatif gratuit dans toute la Suisse?
Subventions pour le remplacement du chauffage auprès des services de l’énergie de votre canton et des communes: www.francsenergie.ch
Déduction fiscale
Différentes possibilités de financement par des prestataires financiers – également pour les communautés de propriétaires par étage
Une bonne nouvelle: les coûts énergétiques de votre chauffage seront plus avantageux à l’avenir!

## Slide 10: OFFRE DE chauffez renouvelable – le conseil incitatif
Davantage d’informations sur le conseil incitatif et la recherche d’un conseiller/d’une conseillère sur chauffezrenouvelable.ch
Notes: Le conseil incitatif est disponible pour deux catégories de bâtiments différentes et propose aux propriétaires un conseil spécialisé et ciblé sur le chauffage.

## Slide 11: OFFRE DE chauffez renouvelable – le conseil incitatif
Groupe cible
Prestations du conseil
Coûts d’un conseil
Administrations
Communautés de propriétaires par étage
Contact avec le client, examen des documents, préparation de la visite, relevé de l’objet, y compris étude de variantes, rapport de conseil, entretien de conseil, y compris préparation, réponse aux questions complémentaires: 12 h au total
Les coûts (CHF 1800.-) sont entièrement pris en charge par SuisseEnergie.
Propriétaire
Conseil sur place; y compris préparation et suivi ainsi que trajet aller-retour: env. 2,5 h à 3 h
Les coûts (CHF 450.-) sont entièrement pris en charge par SuisseEnergie.

## Slide 12: OFFRE DE chauffez renouvelable – le conseil incitatif
Groupe cible
Prestations du conseil
Coûts d’un conseil
Administrations
Communautés de propriétaires par étage
Contact avec le client, examen des documents, préparation de la visite, relevé de l’objet, y compris étude de variantes, rapport de conseil, entretien de conseil, y compris préparation, réponse aux questions complémentaires: 12 h au total
Les coûts (CHF 1800.-) sont entièrement pris en charge par SuisseEnergie.
Propriétaire
Conseil sur place; y compris préparation et suivi ainsi que trajet aller-retour: env. 2,5 h à 3 h
Les coûts (CHF 450.-) sont entièrement pris en charge par SuisseEnergie.

## Slide 13: Déroulement d’un conseil incitatif
Préparation
Accueil
Conseil
Conclusion
Système de chauffage existant, consommation comprise
Évaluation globale du bâtiment (isolation thermique, fenêtres...)
Mesures immédiates possibles
Possibilités de systèmes de chauffage renouvelables
Première estimation des coûts, tenant compte des subventions
Recommandation
Signature du rapport de conseil
Le rapport de conseil peut être utilisé pour obtenir des offres.
Chez vous: 1 à 1,5 h
Données générales sur le bien immobilier*
Données de consommation (factures de mazout/gaz/ électricité des 3 dernières années...)
Clarifications sur l’emplacement de l’objet par le/la prestataire de conseil incitatif
* Ces données sont obtenues auprès du propriétaire du bien immobilier.

## Slide 14: Déroulement d’un conseil incitatif
Préparation
Accueil
Conseil
Conclusion
Utilisation, état et fonctionnement du système actuel
Situation par rapport aux alternatives possibles (bâtiment, place, surfaces, environnement, etc.)
PPE: Évaluer avec l’administrateur ou d’autres décideurs, la préférence pour une variante renouvelable et processus décisionnel
Alternatives renouvelables possibles
Comparaison avec un système conventionnel
Chiffres futurs relatifs à l’énergie et à la performance, émissions de CO2
Coûts: Investissement, subvention et exploitation
Effets financier et écologique
Signature du rapport de conseil
Rapport de consultation pour l'obtention de comparaisons de variantes ou d’offres
Analyse de la situation sur place: 2 à 3 h
Données générales sur le bien immobilier, y compris assainissements énergétiques effectués
Données de consommation (factures de mazout/gaz/ électricité des 3 dernières années...)
Clarifications sur l’emplacement de l’objet par le/la prestataire de conseil incitatif
Conseils à l’administrateur ou à l’assemblée de la PPE: 1 à 2 h

## Slide 15: Résultats
A la fin du conseil sur place, le/la propriétaire reçoit:
Une liste de contrôle: documentation du système de chauffage existant, mise en évidence des mesures immédiates et de systèmes de chauffage renouvelables envisageables ainsi que leurs coûts indicatifs
Indications sur les possibilités de financement
Cette documentation peut être utilisée pour demander une offre.

## Slide 16: Prestataires de conseil incitatif
4 prestataires de conseil incitatif sur plus de 2000 en Suisse!
Vous trouverez les prestataires de conseil incitatif les plus proches de chez vous sur le site chauffezrenouvelable.ch

## Slide 17: Exigences légales
Que se passe-t-il lors du remplacement du chauffage ?
Dans votre canton
X
X
Dans votre commune
X
X
à compléter par la commune.

## Slide 18: Où trouver de l'aide?
Soutien spécialisé
Les prestataires de conseil incitatif de «chauffez renouvelable» répondent à toutes les questions concernant le remplacement du chauffage de votre bâtiment: www.chauffezrenouvelable.ch/conseilincitatif
Suite à cette présentation, vous pouvez fixer un rendez-vous, ici même, pour un entretien de conseil personnalisé
Soutien financier: subventions du canton et de la commune pour le remplacement du chauffage
Aperçu des subventions de votre canton et de votre commune: www.francsenergie.ch
XXX
XXX
à compléter par la commune.
Plus d’informations sur leprogrammebatiments.ch

## Slide 19
Autocollant «Pause»

## Slide 20: Quels sont les systèmes de chauffage ACTUELS?
Planifier le
remplacement à temps!
Avec le conseil incitatif de «chauffez renouvelable»
Chaleur à distance
Ancien système de production de chaleur
Chauffages fossiles
Mazout ou gaz
Chauffages électriques directs
Système de chauffage renouvelable
Chauffages à bois
• Pellets • Bûches • Copeaux
Solaire thermique comme appoint
pour le chauffage
Pompe à chaleur air/eau
Pompe à chaleur à sondes géothermiques
eaux souterraines
Approvisionnement en
électricité par du photovoltaïque

## Slide 21: Pompe à chaleur
En principe, les pompes à chaleur fonctionnent comme un réfrigérateur, mais à l’envers:
alors que le réfrigérateur extrait la chaleur de l’intérieur et la rejette à l’extérieur, la pompe à chaleur puise son énergie dans l’air, le sol ou l’eau pour la redonner à la maison.
Fonctionnement:
Pompe à chaleur à air
Pompe à chaleur à sondes géothermiques
Pompes à chaleur à eaux souterraines
Vidéo explicative et plus d’informations sur chauffezrenouvelable.ch
ÉLECTRICITÉ
CHALEUR DE L‘ENVIRONNEMENT
CHALEUR POUR LE CHAUFFAGE ET L‘EAU CHAUDE
Notes: Pour changer, vous pouvez montrer notre vidéo sur la technologie:
Pompes à chaleur en bref: https://www.chauffezrenouvelable.ch/systemes-de-chauffage-renouvelables/pompes-a-chaleur/

## Slide 22: Pompe à chaleur
Technique de chauffage
Avantages
Inconvénients
Combinaisons
Pompe à chaleur air/eau
Pompe à chaleur à sondes géothermiques
Pompes à chaleur à eaux souterraines
Coûts énergétiques faibles par rapport au mazout et au gaz naturel
Neutre en CO2 (tributaire du mix électrique)
Exploitation simple et peu onéreuse
Peu d’espace requis
Sondes géothermiques: possibilité de géocooling (refroidissement naturel)
Aucune taxe sur le CO2
Coûts d’investissement*
Autorisation nécessaire
* Important! Utiliser les différentes possibilités de soutien et de financement
Électricité solaire/photovoltaïque (une pompe à chaleur améliore l’autoconsommation)
Capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude (le cas échéant, également pour la régénération des sondes géothermiques)

## Slide 23: Pompe à chaleur à air installée à l’extérieur
Solution de chauffage renouvelable la plus répandue
Pas de contraintes en matière de protection des eaux
Autorisation de construire pour PAC extérieure et appareil split
Attestation de protection contre le bruit nécessaire

## Slide 24: Pompe à chaleur à air installée à l’intérieur
Pas de contraintes en matière de protection des eaux
Pas d’autorisation de construire pour une PAC installée à l’intérieur

## Slide 25: Pompe à chaleur split à air
A largement fait ses preuves
La plupart du temps, une autorisation de construire est nécessaire pour la PAC extérieure et l’appareil split
Formulaire du Cercle Bruit (attestation de protection contre le bruit)

## Slide 26: Pompe à chaleur à sondes géothermiques
Rendement élevé
Faibles coûts d’exploitation
Géocooling possible (refroidissement passif sans machine)
Autorisation obligatoire pour les sondes géothermiques
Pas réalisable partout

## Slide 27: Pompes à chaleur eaux souterraines
Une nappe d’eau souterraine exploitable doit être présente
Particulièrement adapté aux grands immeubles locatifs et aux sites
Rendement élevé
Faibles coûts d’exploitation
Autorisation obligatoire
Test de pompage nécessaire

## Slide 28: Chauffages à bois
Technique de chauffage
Avantages
Inconvénients
Combinaisons
Chauffage à pellets (granulés)
Chauffage à bûches
Chauffage à copeaux de bois
Coûts énergétiques faibles par rapport au mazout et au gaz naturel
Neutre en CO2, renouvelable et indigène (local)
Les chauffages à pellets fonctionnent de manière entièrement automatique. Les frais liés à l’exploitation sont minimes
L’ancien local abritant la citerne est généralement assez grand pour servir de silo à pellets
Espace nécessaire pour le combustible
Coûts d’investissement*
* Important! Utiliser les différentes possibilités de soutien et de financement
Capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude

## Slide 29: Chauffage à pellets
Neutre en CO2
Transition simple du mazout aux pellets
Pollution due aux particules fines/ ordonnance sur la protection de l’air
Les cendres doivent être éliminées régulièrement

## Slide 30: Chaleur à distance / réseau de chaleur
Technique de chauffage
Avantages
Inconvénients
Combinaisons
Préparation de chaleur provenant des eaux du lac, des eaux souterraines et des eaux usées ainsi que du bois, de la géothermie et de l’énergie solaire thermique ou des rejets de chaleurs de l’usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et de l’industrie
Neutre en CO2, indigène
Exploitation simple et peu onéreuse
Tarifs énergétiques fixes
Peu d’espace requis
Présence nécessaire d’un réseau de chaleur
Électricité solaire/ photovoltaïque (un regroupement dans le cadre de la consommation propre est également possible)

## Slide 31: Chaleur à distance / réseau de chaleur
Énergie de chauffage provenant de sources renouvelables et de rejets de chaleur
Tarifs énergétiques en grande partie fixes
Sécurité de l’approvisionnement élevée
Peu d’espace requis, car ne nécessite pas de citerne à mazout
Le raccordement n’a presque pas besoin d’être entretenu
Transition simple: réutilisation des radiateurs et du chauffage au sol
Sans bruit ni odeur
Durée de vie des réseaux de 60 à 100 ans

## Slide 32: Réseaux de chaleur avec pompes à chaleur décentralisées
Énergie de chauffage provenant de sources renouvelables et de rejets de chaleur
Tarifs énergétiques en grande partie fixes
Sécurité de l’approvisionnement élevée
L’utilisation d’une source de chaleur partagée permet des synergies
Chauffage et refroidissement possibles
Durée de vie des réseaux de 60 à 100 ans

## Slide 33: Combinaison avec l'énergie solaire
Modules PV (électricité)
Capteurs solaires (chaleur)
Photovoltaïque (PV)
Production d’électricité pour sa propre consommation
Combinaison avec une pompe à chaleur
Solaire thermique (capteurs solaires)
Combinaison avec un chauffage au bois
Appoint pour le chauffage (production d’eau chaude)
Les besoins en eau chaude peuvent être couverts en été
La chaudière peut être arrêtée pendant les mois d’été

## Slide 34: Comment financer le remplacement d’un système de chauffage?
XXX
Il est possible d’insérer ici la présentation d’un intervenant d’une banque établie dans la commune.

## Slide 35: Faites bien vos calculs – les coûts globaux
À première vue, les coûts d’investissement pour des systèmes de chauffage respectueux de l’environnement peuvent sembler plus élevés que les coûts du remplacement à l’identique d’un système de chauffage fonctionnant au mazout ou au gaz. Mais le passage aux énergies renouvelables est directement rentable pour les propriétaires:
Suppression de la taxe sur le CO2 lors d’utilisation d’énergies renouvelables,
coûts énergétiques et d’exploitation plus bas,
subventions et déductions fiscales,
une plus grande indépendance face aux fluctuations du prix de l’énergie grâce à l’utilisation de sources d’énergie renouvelable locale,
maintien ou augmentation de la valeur du bâtiment.
Seule une évaluation globale des coûts d’acquisition, d’énergie, d’exploitation et d’entretien d’un chauffage sur un cycle de vie de 20 ans est pertinente!

## Slide 36: Répartition des coûts
Coûts énergétiques
pour le mazout, le gaz, l’électricité, etc.; déterminante pour les coûts globaux, cette part est toutefois souvent sous-estimée.
Coûts d’investissement
Montant unique pour l’achat du système de chauffage, frais de montage compris; leur part est souvent surestimée.
Coûts d’exploitation et frais d’entretien
pour les réparations, l’entretien, le contrôle et le nettoyage de la cheminée; c’est la plus petite part des coûts globaux, mais qui ne doit pas être sous-estimée.
Représentation schématique des coûts globaux sur le cycle de vie d’un chauffage

## Slide 37: Comparaison annuelle des systèmes de chauffage de maisons individuelles
Calculateur des coûts de chauffage et plus d’informations sur chauffezrenouvelable.ch
Exemple avec consommation de 3000 litres de mazout
Notes: Se réfère à l’exemple d’une maison consommant 3000 litres de mazout
 Veuillez détailler, à titre d’exemple, 2 solutions de chauffage directement dans le calculateur des coûts de chauffage sur www.chauffezrenouvelable.ch

## Slide 38: Financement du remplacement du chauffage d’un objet loué
Financement du remplacement du système de production de chaleur dans les grands immeubles locatifs Les possibilités de financement suivantes s’offrent en principe aux propriétaires d’objets loués:
  Augmentation de l’hypothèque ou du crédit de construction (part minimale de fonds propres)
  Capital propre (argent économisé) → cas classique!
  Contrat de performance énergétique (investissement par l’entrepreneur, remboursement par les charges)
Économie d’impôts: pour les biens immobiliers faisant partie du patrimoine privé, ces investissements peuvent être directement déduits des impôts
Augmentation des revenus locatifs: 50 à 70% des investissements créant des plus-values peuvent être répercutés sur les loyers
Répercussion positive sur la valeur de revente du bien immobilier

## Slide 39: Financement du remplacement du chauffage D’une PPE
Fonds de rénovation de la communauté de propriétaires par étage (PPE)
Souscription d’un prêt par la PPE
Chaque propriétaire finance directement ou contracte une hypothèque
Installation sous contracting (investissement par l’entrepreneur, remboursement par le prix de la chaleur)
Les investissements dans l’entretien et les mesures d'économie d’énergie (p. ex. remplacement du système de production de chaleur) peuvent être déduits des impôts. Les versements dans un fonds de rénovation donnent également droit à des déductions, ce qui n’est pas le cas des dépenses provenant du fonds de rénovation.
Les administrateurs professionnels veillent à ce que le bien immobilier soit adapté pour l'avenir et conserve sa valeur.

## Slide 40: Conclusion
Un chauffage alimenté par de l’énergie renouvelable est plus avantageux sur le plan économique et écologique que les systèmes de chauffage à énergies fossiles et le chauffage électrique direct – et cela dès le premier jour!

## Slide 41: Remplacer le système de chauffage en 7 étapes
1 Soyez prévoyant et planifiez ce changement!
Si votre chauffage a dix ans ou plus, vous devriez d’ores et déjà penser à le changer.
2 Impliquez un/e prestataire de conseil incitatif
Faites-vous conseiller par votre prestataire de conseil incitatif sur le système de chauffage renouvelable le plus adapté à votre habitat et combien cela coûte.
3 Faites le bon calcul!
Tenez compte non seulement des coûts d’investissement qui surviennent une seule fois, mais également des coûts d’exploitation à prévoir sur l’ensemble de la durée de vie de l’équipement, à savoir en moyenne 20 ans, et des subventions. Il faut également intégrer les éventuelles déductions fiscales.

## Slide 42: Remplacer le système de chauffage en 7 étapes
4 Demandez des offres et comparez
Demandez deux à trois offres pour ce système de chauffage en vous adressant à plusieurs installateurs de chauffage.
5 Informez les autorités
Le remplacement du chauffage requiert souvent – en fonction de la technologie et de l’emplacement – l’obtention d’une autorisation de construire de la part de la commune.
6 Demandez des subventions
Demandez les subventions sans tarder – dans tous les cas avant le début des travaux – et attendez leur confirmation.

## Slide 43: Remplacer le système de chauffage en 7 étapes
7 Remplacez votre chauffage
Après avoir réglé les détails contractuels avec l’artisan, les travaux peuvent commencer.
En principe, quelques semaines suffisent selon l’ampleur des travaux. Un chauffage auxiliaire peut fournir chauffage et eau chaude pendant le remplacement du système de production de chaleur.
Une fois les travaux terminés, vous pouvez demander le versement des subventions aux autorités cantonales.
Vidéo explicative et plus d’informations sur chauffezrenouvelable.ch

## Slide 44: Résumé
Un passage aux énergies renouvelables présente de nombreux avantages:
plus aucune émission de CO2: aucune taxe sur le CO2 → réduction considérable des coûts énergétiques
est abordable: soutien financier ciblé de la Confédération et des cantons (Programme Bâtiments, déductions fiscales,...).
réduction des coûts d’exploitation, énergétiques et annuels www.chauffezrenouvelable.ch/calculateurdescouts
Les bâtiments équipés d’un chauffage renouvelable prennent de la valeur sur le marché (valeur locative et valeur de vente)
Rendez-vous sur www.chauffezrenouvelable.ch, pour visualiser d’autres bénéfices

## Slide 46: Conseil incitatif gratuit
Les prestataires de conseil incitatif de «chauffez renouvelable» se tiennent à votre disposition ici même pour vous conseiller sur le remplacement de votre chauffage. Profitez dès maintenant de cette occasion de prendre rendez-vous pour un entretien de conseil.
Ou fixez un rendez-vous sur
www.chauffezrenouvelable.ch/conseilincitatif
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de vous aider à remplacer votre chauffage!

## Slide 47: Nous vous remercions
de votre soutien aux propriétaires pour se diriger ensemble vers un parc immobilier sans émissions de CO2!